- Před vlastními stavebními pracemi proběhne pasportizace objektů (ploty, cesty, studně atp.) - možno dokumentovat i vlastními silami; Poškození vzniklé v rámci stavby (i na potrubí vedeném podzemí) se bude řešit;
- Při budování kanalizačního řadu je možno po dohodě s bagristou (parťákem) drobně posunout umístění přípojky na pozemku;
- Přípojky na pozemek (cca 1m na hranici pozemku občana) hradí obec, další náklady kanalizační přípojky po pozemku si již hradí občan; zhotovitel doporučuje na přípojky použít potrubí označení „KG“ (oranžové) s průměrem 150 mm; doporučený spád kanalizační přípojky jsou 2cm na 1m délky; případné 90o úhly potrubí je doporučeno řešit přes dvě 45o kolena;
- Od ledna 2019 započnou práce na stokách obou částech obce – nejdříve v ulici „od břízy k Tesařovým“, kde budou práce pokračovat cca do dubna 2019, následně se práce přesunou do Hubílesa až do konce října 2019);
- Může nastat situace, že bude omezen provoz po místních komunikacích; zhotovitel stavby se bude snažit toto omezení minimalizovat; přístup do obce bude vždy umožněn;
- Úklid místních komunikací bude probíhat vždy každý den po skončení pracovních činností zhotovitele;
- Do kanalizační stoky nesmí v žádném případě být napojena dešťová kanalizace, to by znamenalo ohrožení provozu ČOV;
- Vlastní připojení nemovitosti na kanalizační řad je plánováno na jaro 2020, do té doby je třeba odpadní vody likvidovat stávajícím způsobem v souladu se zákonem;

Dotazy/podněty od občanů:
  - možné rozšíření kanalizace do oblasti „chaty nad koupalištěm“ - v současném projektu není s touto oblastí počítáno, nicméně bude tato možnost projednána na zastupitelstvu obce, případně bude rozšíření konzultováno s projektantem a řešeno v rámci mezí zákona č. 134/2016 Sb.;
  - možnost zatrubnění obce optickými kabely – pro možnost budoucího rozvoje obce vysokorychlostním internetem;
  - bude možné rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě „U bažantnice“ - doplnění 2-3 lamp VO;
  - Je možné na stránky obce doplnit prováděcí dokumentaci díla;
  - Jak se bude postupovat u nemovitostí bez kanalizačních přípojek – obec položí dotaz projektantům, zda bude v rámci provozu ČOV možná i likvidace přivezených odpadních vod;
  - Na dalším zasedání obecního zastupitelstva by se mělo projednat možné rozšíření kanalizace do oblasti „chaty nad koupalištěm“

V Hubílese se plánuje v koordinaci s údržbou silnic celková rekonstrukce silnice v celé šířce (po dokončení výkopových prací na kanalizaci).

Provozovatelem ČOV bude obec; Ceny stočného a provozní řád nejsou v současné známy, bude dořešeno přes specializovanou firmu;